## Slide 1: Ασφάλεια Υλικού
Αθανάσιος Παπαδημητρίου

## Slide 2: Course Books
Hardware Security Design, Threats, and Safeguards by Debdeep Mukhopadhyay Rajat Subhra Chakraborty
Security of Block Ciphers From Algorithm Design to Hardware Implementation by Kazuo Sakiyama, Yu Sasaki, Yang Li
Hardware Implementation of Finite-Field Arithmetic by Jean-Pierre Deschamps
Power Analysis Attacks Revealing the Secrets of Smart Cards (Advances in Information Security) by Stefan Mangard, Elisabeth Oswald, Thomas Popp
Hardware Security A Hands-on Learning Approach by Mark Tehranipoor, Swarup Bhunia
The Hardware Hacking Handbook. Breaking Embedded Security With Hardware Attacks by Jasper van Woudenberg, Colin O’Flynn
Side-Channel Analysis of Embedded Systems An Efficient Algorithmic Approach by Maamar Ouladj, Sylvain Guilley
Fault Tolerant Architectures for Cryptography and Hardware Security by SIKHAR PATRANABIS, Debdeep Mukhopadhyay

## Slide 3: Ύλη μαθήματος

## Slide 4: Εξέταση μαθήματος
Εργασίες & απαλλακτική εργασία
  Εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου
  Εξαμηνιαία εργασία
Featuring:
Hardware Security Reads!
  Κάθε εβδομάδα 1 από εμάς προτείνει ένα επιστημονικό άρθρο σε συνεργασία με το διδάσκοντα
  Περίληψη από όλους!
Red Team – Blue Team contest!

## Slide 5: Προγραμματισμός Μαθήματος – Focused Reads!
1 Απριλίου - Διάλεξη Intro & AES & AES SBOX Inverse και Affine transformations
8 Απριλίου - Διάλεξη Side Channel Attacks
15 Απριλίου - Εργαστήριο Side Channel Attacks 1ης τάξης
6 Μαΐου - Εργαστήριο/Διάλεξη Side Channel Attacks 2ης τάξης - Εξήγηση αντιμέτρου Masking και σπάσιμο αντιμέτρου με 2ης τάξης επίθεση
13 Μαΐου - Διάλεξη Differential Fault Analysis
20 Μαΐου - Εργαστήριο Differential Fault Analysis - Χρήση σφαλμάτων στο Matlab
27 Μαΐου - Διάλεξη Αντίμετρα
3 Ιουνίου - Εργαστήριο Αντίμετρα - Υλοποίηση αντιμέτρων CNG και SBOX scrambling
10 Ιουνίου - Εργαστήριο Αντίμετρα - Σπάσιμο αντιμέτρων CNG και SBOX scrambling
17 Ιουνίου - Εργαστήριο για την απαλλακτική εργασία

## Slide 6: Introduction
Hardware Security
Hardware attacks and Countermeasures
Security Vulnerabilities
(Fault attacks, SCA attacks, ML attacks)
Hardware Support against non-hardware attacks
Trust-oriented Vulnerabilities
(Hardware Trojans )

## Slide 7: Introduction
Every computing device runs on Hardware
  CPUs
  ASICs
  FPGAs
  MCUs
  …
Hardware Security concerns all computing devices!
Aims to offer:
  Resilience against hardware attacks
  Resilience against non-hardware attacks

## Slide 8: Hardware (IC) Design Flow
Each design phase may cause HW security vulnerabilities

## Slide 9: Επιθέσεις Εισαγωγής Σφαλμάτων (Fault Injection Attacks)
Μη-παρεμβατικές επιθέσεις
  Χαμηλότερο κόστος
  Δεν χρειάζεται γνώση της εσωτερικής λειτουργίας του στόχου
  Δεν χρειάζεται παραποίηση του υλικού
Ημι-παρεμβατικές επιθέσεις
  Μεσαίο κόστος
  Χρειάζεται κάποια γνώση της εσωτερικής λειτουργίας του στόχου
  Χρειάζεται μικρή παραποίηση του υλικού

## Slide 10: Eπιθέσεις
Black Box Attacks
  Brute Force Attack
  Software Attack
Side Channel Attacks
  Timing Attack
  Power Analysis Attack
  Παράλληλα με Fault Injection
Fault Injection Attacks
  Clock Glitching
  Voltage Glitching
  ΕΜ
  Laser

## Slide 11: Package Decapsulation
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

## Slide 12: Backside Imaging

## Slide 13: Παραδείγματα Επιθέσεων
Fault Injection Attacks
  Εξαγωγή κρυφών κλειδιών
Side-Channel Attacks
  Power Analysis, Timing Analysis, EM Analysis
Tampering with Electronic Devices
Counterfeit Integrated Circuits
…

## Slide 14: Symmetric Block Ciphers
Συμμετρικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι
  Advanced Encryption Standard
    NIST AES standard
      Dworkin, M. , Barker, E. , Nechvatal, J. , Foti, J. , Bassham, L. , Roback, E. and Dray, J. (2001), Advanced Encryption Standard (AES), Federal Inf. Process. Stds. (NIST FIPS), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, [online], https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197 (Accessed March 5, 2022)
    MATLAB AES implementation
  AES or Rijndael
  Επεξεργάζεται μπλόκ των 128 bit
  Χρησιμοποιεί κλειδιά είτε 128, είτε 192 είτε 256 bit

## Slide 15: Code environment
Matlab
GNU Octave
Scilab
Julia
Maxima

## Slide 16: AES
Σύνολο μετασχηματισμών!
Είσοδος: 128 bit
Μήκος κλειδιού: 128 bit
Βασική μονάδα για την επεξεργασία του AES είναι το byte (byte oriented)
Όλοι οι μετασχηματισμοί γίνονται σε επίπεδο Byte!
Όλες οι πράξεις γίνονται σε ένα δισδιάστατο πίνακα που καλείται Πίνακας Κατάστασης (State Array)

## Slide 17
AES
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Πίνακας Κατάστασης – State Array
in0 | in4 | in8 | in12
in1 | In5 | in9 | in12
in2 | In6 | in10 | in13
in3 | in7 | in11 | in14
out0 | out4 | out8 | out12
out1 | out5 | out9 | out12
out2 | out6 | out10 | out13
out3 | out7 | out11 | out14
S0,0 | S0,1 | S0,2 | S0,3
S1,0 | S1,1 | S1,2 | S1,3
S2,0 | S2,1 | S2,2 | S2,3
S3,0 | S3,1 | S3,2 | S3,3

## Slide 18
AES
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Πίνακας Κατάστασης – State Array
in0 | in4 | in8 | in12
in1 | In5 | in9 | in12
in2 | In6 | in10 | in13
in3 | in7 | in11 | in14
out0 | out4 | out8 | out12
out1 | out5 | out9 | out12
out2 | out6 | out10 | out13
out3 | out7 | out11 | out14
S0,0 | S0,1 | S0,2 | S0,3
S1,0 | S1,1 | S1,2 | S1,3
S2,0 | S2,1 | S2,2 | S2,3
S3,0 | S3,1 | S3,2 | S3,3

## Slide 19
AES
Η κατάσταση αποτελείται από
  4 γραμμές από δεδομένα
  Κάθε γραμμή Nb bytes
  Nb είναι το μέγεθος του block δια 32
ή s[r,c]
  0 £ r < 4
  0 £ c < Nb
r = 4, c = 4
S0,0 | S0,1 | S0,2 | S0,3
S1,0 | S1,1 | S1,2 | S1,3
S2,0 | S2,1 | S2,2 | S2,3
S3,0 | S3,1 | S3,2 | S3,3

## Slide 20
AES
Φόρτωση δεδομένων εισόδου
s[r, c] = in[r + 4c] για 0 £ r < 4 και 0 £ c < Nb
in0 | in4 | in8 | in12
in1 | In5 | in9 | in12
in2 | In6 | in10 | in13
in3 | in7 | in11 | in14

## Slide 21
AES
Δεδομένα εξόδου
out[r + 4c] = s[r, c] για 0 £ r < 4 και 0 £ c < Nb
out0 | out4 | out8 | out12
out1 | out5 | out9 | out12
out2 | out6 | out10 | out13
out3 | out7 | out11 | out14

## Slide 22
AES
Όλα τα bytes του αλγορίθμου AES εκφράζονται ως στοιχεία πεπερασμένων πεδίων
Για αυτά τα στοιχεία ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού αλλά με διαφορετικό τρόπο από ότι για τους συνήθεις αριθμούς
Πρόσθεση: XOR
Πολλαπλασιασμός: μη αναγώγιμο πολυώνυμο

## Slide 23
AES
Πολλαπλασιασμός:
Στην πολυωνυμική αναπαράσταση ο πολλαπλασιασμός στο GF(28) αντιστοιχεί στον πολλαπλασιασμό πολυωνύμων modulo ένα μη αναγώγιμο πολυώνυμο 8ου βαθμού
Ένα πολυώνυμο είναι μη αναγώγιμο αν οι μοναδικοί διαιρέτες του είναι το ένα και ο εαυτός του
Για το AES το μη αναγώγιμο πολυώνυμο είναι το

## Slide 24
Μαθηματικό Υπόβαθρο
Ορισμός: Έστω δύο ακέραιοι x, y λέμε ότι το y διαιρεί το x (τo y είναι διαιρέτης του x) αν υπάρχει ακέραιος z, τέτοιος ώστε
Έστω δύο ακέραιοι x, y με , υπάρχουν δύο ακέραιοι q (πηλίκο) και r (υπόλοιπο) ώστε: , όπου
Μπορεί να αποδειχθεί ότι οι q και r είναι μοναδικοί. Τότε και
Έστω δύο ακέραιοι x, y, ο z είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ ή GCD) των x και y αν:
  o z φυσικός αριθμός (μη αρνητικός ακέραιος)
  ο z διαιρεί και το x και το y και οποιοσδήποτε άλλος κοινός διαιρέτης των x και y είναι διαιρέτης και του z

## Slide 25
Μαθηματικό Υπόβαθρο
Δύο ακέραιοι x και y, είναι σχετικά πρώτοι αν
Ένας ακέραιος λέγεται πρώτος οι μοναδικοί του διαιρέτες είναι ο 1 και ο p

## Slide 26
AES
AddRoundKey
Data XOR Key byte per byte

## Slide 27
AES
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
SBOX ή SubBytes

## Slide 28
AES
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

## Slide 29
AES
ShiftRows
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

## Slide 30
AES
MixColumns
Τα 4 byte κάθε στήλης συνδυάζονται μέσω ενός αντιστρέψιμου γραμμικού μετασχηματισμού σε 4 byte
Κάθε byte εισόδου επηρεάζει όλα τα byte εξόδου
Κάθε στήλη μετασχηματίζεται μέσω ενός πολλαπλασιασμού στον GF με ένα σταθερό πίνακα

## Slide 31
AES
MixColumns

## Slide 32
AES
MixColumns

## Slide 33
AES
AES animation
AES step-by-step

## Slide 34
AES

## Slide 35: Αριθμητική Πεπερασμένων Πεδίων
Πεδίο με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων
GF(2^8) - 2^8 διαφορετικοί αριθμοί (0~255)
Αναπαρίσταται από ένα byte
Ειδικές πράξεις XOR και modulo αναγκάζουν το άθροισμα και το γινόμενο δύο στοιχείων ενός πεπερασμένου πεδίου να παραμένουν στοιχεία του πεδίου

## Slide 36: Δυαδική αναπαράσταση
Ένα byte αποτελείται από 8 bit
  10100011
Δεκαδική αναπαράσταση

## Slide 37: Πολυωνυμική αναπαράσταση
Πολυωνυμική αναπαράσταση ενός Byte
  Αντικατάσταση του 2 με x
  Τα bit της δυαδικής αναπαράστασης είναι οι συντελεστές των δυνάμεων του x

## Slide 38: Πολυωνυμική πρόσθεση

## Slide 39: Πολυωνυμική πρόσθεση

## Slide 40: Πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός

## Slide 41: Πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός
Εκτός του πεδίου!
Επιστροφή εντός του πεδίου με χρήση modulo διαίρεσης

## Slide 42: Πολυωνυμική διαίρεση
Η μεγαλύτερη δύναμη του αριθμητή διαιρείται με τη μεγαλύτερη δύναμη του παρονομαστή δίνοντας x^5
Αυτός ο όρος πολλαπλασιάζεται με τον παρονομαστή
Το αποτέλεσμα αφαιρείται από τον αριθμητή δίνοντας το νέο αριθμητή

## Slide 43: Πολυωνυμική διαίρεση
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η μεγαλύτερη δύναμη του νέου αριθμητή να γίνει μικρότερη από τη μεγαλύτερη δύναμη του παρονομαστή
Ο τελικός αριθμητής είναι το υπόλοιπο αυτής της πράξης modulo

## Slide 44: Πολυωνυμική διαίρεση
Ο παρονομαστής ολισθαίνει στα αριστερά μέχρι το MSB του να είναι κάτω από το MSB του αριθμητή
Η αφαίρεση γίνεται με XOR
Η αφαίρεση και η ολίσθηση συνεχίζεται μέχρι το υπόλοιπο (νέος αριθμητής) να χωράει σε ένα byte

## Slide 45: SubBytes

## Slide 46: SubBytes
Εύρεση των πολλαπλασιαστικών αντιστρόφων όλων των στοιχείων του GF(2^8)
  Βρές το b ώστε , με χρήση του πολλαπλασιασμού πολυωνύμων
  Κανονικά χρησιμοποιείται ο Ευκλείδειος αλγόριθμος
  Modulo πολυώνυμο
  Υλοποίηση με χρήση δοκιμών!

## Slide 47: SubBytes
Εύρεση συγγενών μετασχηματισμών (affine transformations) όλων των αντιστρόφων
Πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός με μια σταθερά modulo μια άλλη σταθερά και XOR πρόσθεση μια Τρίτη σταθερά