## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών
Καθηγητής: Χρήστος Δουληγέρης
Γραφείο: 302
E-mail : cdoulig@unipi.gr

## Slide 2
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
(1)
Δίκτυα Υπολογιστών

## Slide 3
Γενικά – Τι είναι Δίκτυο
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
(2)
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Δίκτυο είναι ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων) συνδεδεμένων μεταξύ τους με κανάλια επικοινωνίας (φυσικές συνδέσεις) τα οποία μπορούν να παράγουν, να στέλνουν, να προωθούν και να λαμβάνουν πληροφορίες (απλά δεδομένα, ήχος, βίντεο, εικόνα)
ΣΚΟΠΟΙ:
Καταμερισμός πόρων (υλικού – λογισμικού).
Υψηλή αξιοπιστία.
Ταχύτητα επίλυσης προβλημάτων.
Επικοινωνία – Συνεργασία χρηστών.
Περιορισμός κόστους.
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 4
Γενικά – Τι είναι Δίκτυο (συνέχεια)
(3)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ:
Τηλεπικοινωνίες (σταθερή/κινητή τηλεφωνία, καλωδιακή τηλεόραση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγραφία, τηλεδιάσκεψη).
Οικονομικές Υπηρεσίες.
Βιομηχανική παραγωγή (π.χ. κατασκευές).
Πωλήσεις – Marketing – Διαφήμιση.
Υπηρεσίες καταλόγου.
Διασκέδαση.
Ενημέρωση.
Επικοινωνία,
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 5
Βασικές Έννοιες
(4)
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:
Είναι ο τρόπος διασύνδεσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Υλικό (hardware): Οι διάφορες κατηγορίες του υλικού των δικτύων περιλαμβάνουν:
Κεντρικοί Υπολογιστές (hosts)
Γραμμές Μετάδοσης (Transmission Lines, Links)
Στοιχεία Μεταγωγής (Switching Elements)
Λογισμικό (software):
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι οργανωμένο μαζί με όλους τους κανόνες λειτουργίας των δικτύων σε διάφορα σύνολα που ονομάζονται πρωτόκολλα.
Τα πρωτόκολλα είναι ιεραρχημένα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική των δικτύων
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 6
Βασικές Τοπολογίες
(5)
Τοπολογία του δικτύου είναι η γεωμετρική αναπαράσταση των γραμμών ζεύξεων (links) και των συνδεδεμένων συσκευών του δικτύου.
Υπάρχουν 6 βασικές τοπολογίες δικτύων:
  Τοπολογία Σημείο προς Σημείο (Point-to-Point Topology)
  Τοπολογία Πλέγματος (Mesh Topology)
  Τοπολογία Αστέρα (Star Topology)
  Τοπολογία Δέντρου (Tree Topology)
  Τοπολογία Δακτυλίου (Ring Topology)
  Τοπολογία Διαύλου (Bus Topology)
καθώς και
  Σύνθετες Υβριδικές Τοπολογίες (Hybrid Topologies).
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 7
(6)
Τοπολογία Σημείο προς Σημείο (Point-to-Point Topology)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η πιο απλή τοπολογία όπου ένας προσωρινός/μόνιμος σύνδεσμος ενώνει δυο συσκευές.
Είναι γνωστή και ως τοπολογία γραμμής (Line Topology).
Λόγω της δυνατότητας δυναμικής σύνδεσης/αποσύνδεσης δύο συσκευών αποτέλεσε το βασικό μοντέλο για τη συμβατική μορφή τηλεφωνίας.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 8
(7)
Τοπολογία Πλέγματος (Mesh Topology)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μηδαμινά έως ελάχιστα προβλήματα κυκλοφορίας.
Μέγιστη Ασφάλεια.
Αχρήστευση μιας γραμμής δεν οδηγεί σε αχρήστευση του συστήματος.
Εύκολη ανίχνευση-απομόνωση σφαλμάτων
Δυνατότητες δρομολόγησης για αποφυγή των αχρηστεμένων γραμμών.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλό έως απαγορευτικά υψηλό κόστος σε υλικό (hardware) και καλωδιώσεις.
Δυσκολίες στην εγκατάσταση του συστήματος λόγω καλωδιώσεων και στενότητας χώρων.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 9
(8)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπάρχει κεντρικός κόμβος (Hub) για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και όλες οι συσκευές συνδέονται με αυτόν με μια φυσική σύνδεση.
Ειδικευμένες εκδοχές της:
  Τοπολογία Εκτεταμένου Αστέρα (Extended Star Topology): Χρησιμοποιεί συσκευές για την ενίσχυση και καλύτερη υποστήριξη του σήματος
  Τοπολογία Κατανεμημένου Αστέρα (Distributed Star Topology): Πολλαπλές τοπολογίες αστέρα συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων/δυνατοτήτων τους.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Τοπολογία Αστέρα (Star Topology)
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 10
(9)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μικρό κόστος και πολύ λιγότερες καλωδιώσεις.
Καλή λειτουργία στην αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δυσλειτουργία ή καταστροφή του κεντρικού κόμβου ελέγχου οδηγεί σε κατάρρευση του συστήματος.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Τοπολογία Αστέρα (Star Topology) (συνέχεια)
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 11
Τοπολογία Δένδρου (Tree Topology)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Aποτελεί επέκταση της τοπολογίας του Αστέρα.
Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος ελέγχου και πολλοί άλλοι δευτερεύοντες κόμβοι (ή και τερματικά) συνδεμένοι με τον κεντρικό.
Ο κεντρικός κόμβος περιέχει μια συσκευή επαναλήπτη (repeater) που αναπαράγει τις πληροφορίες, προτού τις προωθήσει.
Οι δευτερεύοντες κόμβοι λειτουργούν κυρίως σε φυσικό επίπεδο, δρομολογώντας την πληροφορία σε μορφή bits.
Παράδειγμα τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ίδια με του Αστέρα
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
( 10 )
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 12
( 11 )
Τοπολογία Δακτυλίου (Ring Topology)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κάθε συσκευή συνδέεται με μια γραμμή (point-to-point link) με τις δύο διπλανές της.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολη εγκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος.
Ευκολία στην ανίχνευση και απομόνωση των σφαλμάτων.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Περιορισμένος αριθμός συνδεμένων συσκευών.
Κίνδυνος κατάρρευσης συστήματος από την κατάρρευση ενός σταθμού.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 13
( 12 )
Τοπολογία Διαύλου (Bus Topology)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπάρχει μια γραμμή (καλώδιο) που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά (backbone) του δικτύου και όλες οι συσκευές είναι συνδεμένες σε αυτήν.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ελαχιστοποίηση των καλωδιώσεων.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δυνατότητα σύνδεσης περιορισμένου αριθμού συσκευών.
Δυσκολία στην απομόνωση σφαλμάτων και στην ανάκαμψη του δικτύου.
Εξασθένηση σήματος ανάλογη με το μήκος του κεντρικού καλωδίου.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 14
( 13 )
Σύνθετες Τοπολογίες (Hybrid Topologies)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των 6 παραπάνω κύριων τοπολογιών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα σύνθετων τυπολογιών που συναντώνται συχνά είναι οι Τοπολογίες Αστέρα-Δακτυλίου και Αστέρα-Διαύλου.
Για την εύρεση των σύνθετων δικτύων που καλύπτουν τις απαιτήσεις που εμφανίζει κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι βασισμένοι σε θεωρήματα γράφων τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την σωστή κατανομή των συνδέσεων και των συσκευών.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικές Τοπολογίες
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 15
Κατηγοριοποίηση Δικτύων
( 14 )
Οι κύριες κατηγορίες είναι:
Προσωπικής Περιοχής (PAN - Personal Area Network): Χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ενός υπολογιστή και των υπολοίπων συσκευών που χρησιμοποιεί κάποιος.
Τοπικά Δίκτυα (LAN – Local Area Network): Καλύπτουν μικρή έκταση (π.χ ένα δωμάτιο ή ένα κτίριο). Οι τοπολογίες που σχηματίζουν είναι συνήθως της μορφής διαύλου, δακτυλίου, ή αστέρα.
Πανεπιστημιούπολης (Campus Network): Συνδέουν τα τοπικά δίκτυα μιας περιορισμένης περιοχής.
Μητροπολιτικά Δίκτυα (MAN – Metropolitan Area Networks): Εκτείνονται στο περιβάλλον μιας ολόκληρης πόλης και χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των δικτύων.
Ευρείας Περιοχής (WAN – Wide Area Network): Επεκτείνονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.
Παγκόσμιας Περιοχής (GAN - Global Area Network): Χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των κινητών επικοινωνιών καλύπτοντας ασύρματα τοπικά δίκτυα, περιοχές δορυφορικής κάλυψης κτλ..
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 16
Κατηγοριοποίηση Δικτύων (συνέχεια)
( 15 )
Τα τοπικά δίκτυα των επιχειρήσεων διακρίνονται σε:
Εσωτερικά (intranets): αποτελείται από επιμέρους δίκτυα που χρησιμοποιούν το Internet Protocol και εργαλεία αυτού (όπως οι φυλλομετρητές και οι εφαρμογές μεταφοράς αρχείων) και βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός διαχειριστή.
Εξωτερικά (extranets): επεκτείνει μέρος του εσωτερικού δικτύου σε χρήστες εκτός της επιχείρησης, συνήθως μέσω Ίντερνετ.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Τέλος άλλη κατηγορία δικτύων είναι :
Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN - Virtual Private Network): Δίκτυο στο οποίο οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων πραγματοποιούνται με την χρήση ανοιχτών συνδέσεων ή από εικονικά κυκλώματα σε κάποιο μεγαλύτερης κλίμακας δίκτυο (πχ. Internet) και όχι σε φυσικά καλώδια.
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 17
Διαδίκτυα
( 16 )
Διαδίκτυο (internet ή internetwork) είναι ένα σύνολο από δύο ή περισσότερα δίκτυα (LAN, MAN, WAN κλπ.) που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες συσκευές (π.χ. routers).
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 18
Τυποποίηση Δικτύων - Πρότυπα
( 17 )
Οι σημαντικότεροι αναγνωρισμένοι οργανισμοί τυποποίησης είναι:
Αναφορικά με την βιομηχανία των υπολογιστών:
Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Electrical Industries Association (EIA).
European Computer Manufacturers Association (ECMA).
Αναφορικά με τις Τηλεπικοινωνίες:
America National Standards Institute (ANSI).
Conference European of Post and Telecommunications (CEPT).
International Telecommunications Union (ITU).
International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT).
International Organization for Standardization (ISO).
Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 19
Τυποποίηση Δικτύων - Πρότυπα (συνέχεια)
( 18 )
Οι σημαντικότεροι αναγνωρισμένοι οργανισμοί τυποποίησης είναι (συνέχεια):
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Αναφορικά με το Διαδίκτυο:
World Wide Web Consortium (W3C)
Technical Specifications for a 3rd Generation Mobile System (3GPP)
The Internet Engineering Task Force (IETF)
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA W3C)
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 20
Αρχικτεκτονική Δικτύων
( 19 )
Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection) της ISO
Θεωρείται ως το πλέον αντιπροσωπευτικό μοντέλο δικτύου.
Η βασική ιδέα είναι η ομαδοποίηση και ταξινόμηση όλων των λειτουργιών που εκτελούνται σε ένα δίκτυο σε διάφορα επίπεδα (σύνολο 7), ανάλογα με τη φύση και το είδος της εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι λειτουργίες αυτές.
Το κάθε ένα από τα 6 κατώτερα επίπεδα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ανώτερό του.
Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται στο ανώτερο επίπεδο προσδιορίζονται από διασυνδέσεις (Interfaces) ανάμεσα στα επίπεδα.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 21
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Τα τρία κατώτερα επίπεδα ασχολούνται με την μετάδοση των bit , την μετάδοση πακέτων μέσα από μια ζεύξη και την μετάδοση των πακέτων από άκρη σε άκρη
Τα ανώτερα επίπεδα δομούν υπηρεσίες επικοινωνίας για τις εφαρμογές ων χρηστών
Αρχικτεκτονική Δικτύων
( 20 )

## Slide 22
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Κάθε στρώμα για να πετύχει τις λειτουργίες με τις οποίες είναι επιφορτισμένο προσθέτει πληροφορία στο πακέτο που μεταφέρει στη μορφή μιας επικεφαλίδας ή μιας κατακλείδας.
( 21 )

## Slide 23
Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Είναι το φιλικά προσκείμενο προς τον χρήστη επίπεδο, παρέχοντάς του ένα σύστημα διεπαφής (User Interface) ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τις διάφορες εφαρμογές του. Υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
Συμφωνία για τους μηχανισμούς ασφάλειας.
Προσδιορισμός της ταυτότητας αυτών που επιθυμούν να επικοινωνήσουν.
Συμφωνία για την υπευθυνότητα στους μηχανισμούς ανάκαμψης και χειρισμού σφαλμάτων.
Προσδιορισμός του εάν είναι διαθέσιμος αυτός με τον οποίο επιθυμεί ο χρήστης να επικοινωνήσει.
Ανάκτηση της άδειας για επικοινωνία.
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
( 22 )
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 24
Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer)
Ασχολείται με τη μορφή που στέλνονται τα δεδομένα και αν θα πρέπει αυτή να αλλάζει ώστε να είναι κατανοητά και από τις δύο πλευρές.
Επιφορτίζεται με θέματα όπως:
  Σύνταξη των δεδομένων (αν αυτά στέλνονται σε συμπιεσμένη μορφή, αν είναι κωδικοποιημένα ή κρυπτογραφημένα)
  Διάφορα άλλα μέτρα ασφάλειας
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχικτεκτονική Δικτύων
( 23 )
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 25
( 24 )
Επίπεδο Συνόδου (Session Layer)
Ελέγχει τις συνόδους (δηλαδή τις ανταλλαγές δεδομένων) μεταξύ δύο υπολογιστών, του Α και του Β.
Ξεκινά, διαχειρίζεται και τερματίζει τη σύνδεση μεταξύ μιας τοπικής και μιας απομακρυσμένης εφαρμογής.
Είναι υπεύθυνο για το ομαλό κλείσιμο της συνόδου και για την αποθήκευση και την ανάκτηση κατάστασης.
Ασχολείται με τη σύνταξη των δεδομένων (αν αυτά στέλνονται σε συμπιεσμένη μορφή, αν είναι κωδικοποιημένα ή κρυπτογραφημένα)
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 26
( 25 )
Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)
Επιβλέπει την μεταφορά των δεδομένων από τον πομπό στον δέκτη. Οι υπηρεσίες που προσφέρει αποσκοπούν στην ακρίβεια και στην καλή ποιότητα της μεταφοράς. Οι κυριότερες υπηρεσίες του επιπέδου είναι οι ακόλουθες:
Διευθυνσιοδότηση Διεργασιών (Service – point Addressing)
Τμηματοποίηση & Επανασύνδεση Δεδομένων (Segmentation & Reassembly)
Έλεγχος Σύνδεσης (Connection Control)
Αξιόπιστη Παράδοση (Reliable Delivery)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 27
( 26 )
Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)
Εξασφαλίζει τη σύνδεση των τερματικών συσκευών είτε σε ένα δίκτυο είτε σε διαδίκτυο και επιφορτίζεται με την μεταφορά και δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων, διαμέσου των διαφόρων ενδιάμεσων συστημάτων που παρεμβάλλονται. Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
Λογική Διευθυνσιοδότηση (Logical Addressing):Έλεγχος Σύνδεσης (Connection Control)
Δρομολόγηση (Routing)
Έλεγχος Ροής – Συμφόρησης (Flow – Congestion Control)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 28
( 27 )
Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer)
Εξασφαλίζει την αξιόπιστη μεταφορά των δεδομένων, είτε στον δέκτη είτε σε μια κομβική συσκευή, διαμέσου μιας γραμμής
Παρέχονται υπηρεσίες με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση, καθώς και λειτουργίες όπως έλεγχος ροής και λαθών.
Επιπλέον λειτουργίες του επιπέδου αυτού είναι:
  Πλαισίωση (Framing)
  Φυσική Διευθυνσιοδότηση (Physical Addressing)
  Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 29
( 28 )
Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer)
Πρόκειται για το κατώτατο επίπεδο, το οποίο ασχολείται με τις φυσικές ιδιότητες του δικτύου.
Επιφορτίζεται με:
  την μετατροπή των bits σε ηλεκτρικά ή οπτικά σήματα,
  το ρυθμό μετάδοσης τον δεδομένων,
  το συγχρονισμό πομπού και δέκτη.
Άλλα θέματα που αφορούν το φυσικό επίπεδο είναι:
  τα φυσικά χαρακτηριστικά του μέσου μετάδοσης
  η τοπολογία του κάθε δικτύου
  η διαμόρφωση της γραμμής, κ.α.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Το Πρότυπο OSI της ISO (συνέχεια)
Αρχικτεκτονική Δικτύων
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 30
Αρχιτεκτονική TCP/IP
( 29 )
Χρησιμοποιήθηκε σε πειραματικό στάδιο σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων (packet-switching networks) και η πιο σημαντική εφαρμογή της ήταν στο ARPANET.
Η λειτουργία του σημερινού διαδικτύου στηρίζεται πάνω σε αυτήν την αρχιτεκτονική.
Συγκριτικά με το πρότυπο OSI, η αρχιτεκτονική TCP/IP είναι απλούστερη όσο αφορά τον αριθμό των επιπέδων που χρησιμοποιεί.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω 5 επίπεδα λειτουργίας:
  Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
  Επίπεδο Μεταφοράς (Host-to-host, ή Transport Layer)
  Επίπεδο Διαδικτύου (Internet Layer ή Internetwork Layer)
  Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου (Network Access Layer)
  Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer)
Περιγραφή
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 31
( 30 )
Αντιπαράθεση των αρχιτεκτονικών OSI και TCP/IP
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχιτεκτονική TCP/IP
Περιγραφή (συνέχεια)
Εφαρμογή
Παρουσίαση
Σύνοδος
Μεταφορά
Δίκτυο
Σύνδεση Δεδομένων
Φυσικό
Μοντέλο OSI
Μοντέλο TCP/IP
Εφαρμογή
Μεταφορά
Διαδίκτυο
Πρόσβαση σε Δίκτυο
Φυσικό
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 32
( 31 )
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχιτεκτονική TCP/IP
Περιγραφή (συνέχεια)
Ανάλυση των επιπέδων του TCP/IP και τα σχετικά πρωτόκολλα
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 33
( 32 )
Μεταφορά και στάδια πακετοποίησης πληροφορίας
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχιτεκτονική TCP/IP
Στάδια πακετοποίησης του TCP/IP, όταν το δίκτυο πρόσβασης είναι τύπου Ethernet. Στα δεδομένα του χρήστη προστίθενται επικεφαλίδες (Headers) ελέγχου από τα διάφορα επίπεδα.
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 34
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
( 33 )
Κάρτα Δικτύου (NIC - Network Interface Card)
Η κάρτα δικτύου σχεδιάστηκε με σκοπό να επιτρέπει στους υπολογιστές να επικοινωνούν μέσω ενός δικτύου.
Παρέχει φυσική πρόσβαση στο δίκτυο καθώς και χαμηλού επιπέδου σύστημα διευθυνσιοδότησης, χρησιμοποιώντας διευθύνσεις, γνωστές ως MAC (Medium Access Control).
Επαναλήπτης (Repeater)
Η συσκευή αυτή λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο και ο ρόλος της είναι να ενισχύει την αξιοπιστία στη μεταφορά του σήματος διαμέσου μιας γραμμής.
Εγκαθίσταται σε καίρια σημεία της γραμμής, δέχεται στην είσοδό του ένα σήμα (ακολουθία από bit) προτού αυτό αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα και το αναπαράγει στέλνοντας το αντίγραφό του στην έξοδο.
Είναι, δηλαδή, μια συσκευή που καθαρίζει εντελώς το σήμα από τυχόν θορύβους, προτού αυτοί το αλλοιώσουν τελείως.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 35
( 34 )
Διανομέας (HUB)
Επιτελεί την ακριβώς ίδια λειτουργία με τον επαναλήπτη. Δηλαδή, λειτουργεί σε φυσικό επίπεδο, ενισχύοντας το σήμα.
Η ποιοτική του διαφορά με τον επαναλήπτη είναι στο ότι επιτρέπει τους σταθμούς ή τα τοπικά δίκτυα, που συνδέει, να ενώνονται σε τοπολογία αστέρα.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Ethernet Hub
7-port USB Hub
4-port cable USB Hub
Data Video Repeater
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 36
( 35 )
Modem
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Είναι η συσκευή η οποία μετατρέπει το ψηφιακό σήμα που προέρχεται από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα, σε αναλογικό σήμα, το οποίο είναι κατάλληλο για την μεταφορά του μέσω κοινής τηλεφωνικής ή άλλου τύπου ενσύρματης γραμμής, ή ακόμα και μέσω ασύρματης ζεύξης.
Επίσης διαθέτει και τμήμα αποδιαμόρφωσης για την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή τη μετατροπή του αναλογικού (διαμορφωμένου) σήματος σε ψηφιακό.
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 37
Γέφυρα (Bridge)
Λειτουργεί τόσο σε φυσικό επίπεδο (επομένως, εκτελούν τις λειτουργίες του επαναλήπτη), όσο και σε επίπεδο σύνδεσης δεδομένων.
Χωρίζει ένα σχετικά περιορισμένης έκτασης δίκτυο σε μικρότερα δίκτυα LAN τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα σύνδεσης δεδομένων.
Οι κυριότερες κατηγορίες γεφυρών είναι οι παρακάτω:
  Απλές Γέφυρες ( Simple Bridges)
  Γέφυρες Πολλαπλών Θυρών (Multiport Bridges)
  Διαφανείς Γέφυρες (Transparent Bridges)
  Γέφυρες Πηγαίας Δρομολόγησης (Source Routing Bridges)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
( 36 )
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 38
( 37 )
ΓΕΝΙΚΑ
Είναι παρόμοιες συσκευές με τις γέφυρες, αλλά πιο αποτελεσματικές.
Χρησιμοποιούν ενταμιευτές (buffers) στους οποίους αποθηκεύουν τα πλαίσια προτού τα προωθήσουν.
Άλλοι μεταγωγείς δέχονται τα πλαίσια και τα αποθηκεύουν σε ένα ενταμιευτή (buffer) εισόδου περιμένοντας να συμπληρωθεί το πακέτο ώστε να το προωθήσουν στην έξοδο (store-and-forward switches) και άλλοι στέλνουν άμεσα το πλαίσιο σε ενταμιευτή (buffer) εξόδου (cut- through switches).
Η τεχνολογία τους έχει εξελιχθεί και σήμερα αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά ως δρομολογητές και γέφυρες (brouters), και πολύ πιο γρήγορα από τους κοινούς δρομολογητές.
Μεταγωγέας (Switch)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 39
( 38 )
Μεταγωγέας (Switch) συνέχεια
Διάφορα Μοντέλα
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 40
( 39 )
Περιγραφή:
Πρόκειται για εξελιγμένη συσκευή που λειτουργεί στο επίπεδο δικτύου (κατά OSI).
Συνδέει τα δίκτυα ενός διαδικτύου και τα υποδίκτυα ενός WAN που απλώνεται σε μεγάλης έκτασης γεωγραφικές περιοχές.
Χρησιμοποιείται σε τέτοια δικτυακά περιβάλλοντα, όπου οι συσκευές αναγνωρίζονται με βάση τη λογική τους διεύθυνση (logical address).
Οι δρομολογητές μπορούν να συνδέουν ταυτόχρονα περισσότερα από δύο δίκτυα και να διαθέτουν εξελιγμένο λογισμικό που μπορεί να εξετάζει το βέλτιστο μονοπάτι (ελαχίστου κόστους).
Δρομολογητής (Router)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 41
( 40 )
Δρομολογητής (Router) (συνέχεια)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Διάφορα Μοντέλα
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 42
Περιγραφή:
Η πύλη είναι η πιο εξελιγμένη συσκευή διαδικτύωσης, αφού λειτουργεί και στα επτά επίπεδα OSI.
Χρησιμοποιείται για να ενώνει δίκτυα τα οποία λειτουργούν με βάση διαφορετικές αρχιτεκτονικές (π.χ. μπορεί να ενώσει ένα δίκτυο αρχιτεκτονικής TCP/IP με ένα δίκτυο αρχιτεκτονικής OSI).
Σε ορισμένες βιβλιογραφίες ως πύλη (gateway) αναφέρεται η συσκευή που περιγράφεται, στο παρόν, ως δρομολογητής (router).
Πύλη (Gateway)
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
( 41 )
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 43
( 42 )
Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI
Ανακεφαλαίωση
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 44
( 43 )
Δρομολογητές Πολλαπλών Πρωτοκόλλων (Multiprotocol routers):
Πρόκειται για δρομολογητές που συνδέουν δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικό πρωτόκολλο δικτύου (π.χ. IP του Internet και IPX του Novell).
Για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να διατηρούν δύο (ή περισσότερους) διαφορετικούς πίνακες δρομολόγησης.
Οι απλοί δρομολογητές λειτουργούν μόνο για τις περιπτώσεις δικτύων με ίδια πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου.
Brouters (Bridge/Router):
Είναι συσκευές που λειτουργούν ως δρομολογητές και άλλοτε ως γέφυρες.
Δηλαδή, πρώτα προσπαθούν να προωθήσουν τα πακέτα με βάση τη λογική διεύθυνση και αν αποτύχει τα προωθεί με βάση τη φυσική διεύθυνση των πλαισίων (frames) που τα απαρτίζουν.
Άλλες Συσκευές
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Συσκευές Δικτύωσης/Διαδικτύωσης
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 45
Βασικά Δίκτυα - INTERNET
( 44 )
Αναπτύχθηκε το 1969 από το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ και συγκεκριμένα την υπηρεσία ARPA (σήμερα ονομάζεται DARPA - (Defense) Advanced Research Project Agency).
Από την αρχική του μορφή (μόνο 4 κόμβοι) εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα παγκόσμιας εμβέλειας διαδίκτυο, εξαιτίας της σύνδεσης άλλων δευτερευόντων δικτύων, όπως των: MILNET και MINET (στρατιωτικά δίκτυα), WIDEBAND και SATNET (δορυφορικά δίκτυα), καθώς και πολλών LANs.
Στο ARPANET οφείλεται η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου μεταφοράς TCP και του πρωτοκόλλου δικτύου IP και για το λόγο αυτό θεωρείται ως ο κατεξοχήν πρόδρομος του σημερινού Internet (το σημερινό TCP είναι πρωτόκολλο δεύτερης γενεάς).
Το ARPANET δεν χρησιμοποιούσε πρωτόκολλα συνόδου και μεταφοράς και οι κυριότερες υπηρεσίες που προσέφερε ήταν: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταφορά αρχείων και απομακρυσμένη σύνδεση.
APRANET
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 46
( 45 )
Δημιουργήθηκε από τα πανεπιστήμια Duke και North Carolina των ΗΠΑ.
Αρχικά παρείχε μια υπηρεσία ειδήσεων δικτύου σε ένα παγκοσμίας κλίμακας δίκτυο από μηχανές UNIX. Το δίκτυο αυτό είναι γνωστό ως UUCP, ενώ στην Ευρωπαϊκή εκδοχή του ονομάστηκε EUnet, και παρείχε μόνο υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σήμερα, το ολικό δίκτυο των συσκευών UNIX, που παρέχει και τις δύο υπηρεσίες, επικράτησε με το όνομα USENET.
USENET
CSNET
Αποτελoύσε πανεπιστημιακό δίκτυο που εξειδικεύεται στον κλάδο των υπολογιστών και δημιουργήθηκε από Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ.
Είναι ένα είδος μεταδικτύου, αφού χρησιμοποιεί ένα μόνο πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής που δίνει την ψευδαίσθηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου στον χρήστη.
Το CSNET καλύπτει περίπου τις απαιτήσεις 150 πανεπιστημίων.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικά Δίκτυα - INTERNET
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 47
( 46 )
Το δίκτυο αυτό είναι επίσης πανεπιστημιακό και πρώτο αναπτύχθηκε από τα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και του Yale, το 1981.
Εξαπλώθηκε σε πάνω από 400 πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
Το Ευρωπαϊκό τμήμα του δικτύου είναι γνωστό με την ονομασία EARN (European Academic Research Network – Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Κέντρο).
Η διαφορά με το CSNET έγκειται στο ότι το BITNET καλύπτει ακαδημαϊκά θέματα για διάφορους επιστημονικούς κλάδους και όχι αποκλειστικά για τον κλάδο των υπολογιστών.
ΒΙΤNET
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικά Δίκτυα - INTERNET
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 48
( 47 )
Όπως και το ARPANET, το Internet χρησιμοποιεί κυρίως την τεχνική μεταγωγής πακέτων (Packet Switching) για την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τερματικών συστημάτων (end systems).
Η τοπολογία του είναι δεντρικά ιεραρχημένη σε διάφορα επίπεδα (από τοπικούς Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers-ISPs) που τοποθετούνται στο κατώτερο επίπεδο) μέχρι τα εθνικά ή τα διεθνή ISPs (που βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας).
το Internet χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική TCP/IP.
Στα πλαίσια του Internet, υπάρχει ένας ξεχωριστός οργανισμός τυποποίησης, ο IETF (Internet Engineering Task Force), ο οποίος έχει αναπτύξει άνω των 2000 προτύπων που επιλύουν όλα τα λειτουργικά προβλήματά του. Τα πρότυπα αυτά είναι γνωστά ως RFCs (Request For Comments) και ορίζουν πρωτόκολλα όπως το TCP, το FTP, το SMTP, το HTTP κ.τ.λ.
INTERNET
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Βασικά Δίκτυα - INTERNET
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 49
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Δίκτυα Υπολογιστών
Μετάδοση Δεδομένων
(66)
Στατιστικά στοιχεία του Διαδικτύου
Βαθμός Διείσδυσης και Πλήθος Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1η Ιουλίου 2002 - 1η Ιανουρίου 2010.
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 50
Δίκτυα Υπολογιστών
Μετάδοση Δεδομένων
(67)
Στατιστικά στοιχεία του Διαδικτύου (συνέχεια)
Κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το πλήθος χρηστών στο διαδίκτυο.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 51
Δίκτυα Υπολογιστών
Μετάδοση Δεδομένων
(68)
Στατιστικά στοιχεία του Διαδικτύου (συνέχεια)
Λόγοι χρήσης Διαδικτύου στην Ελλάδα (%, 2008).
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 52
Δίκτυα Υπολογιστών
Μετάδοση Δεδομένων
(69)
Στατιστικά στοιχεία του Διαδικτύου (συνέχεια)
Χρήση Η/Υ και διαδικτύου ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Notes: Το Web 1.0 χαρακτηρίζεται ως ιστός κυρίως για ανάγνωση σε αντίθεση με το Web 2.0 που χαρακτηρίζεται ως αναγνώσιμος και εγγράψιμος ιστός. Αποτέλεσμα αυτού υπάρχει δραματική αύξηση των ιστοσελίδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρατηρούμε ότι ενώ στο Web 1.0 το περιεχόμενο προς ανάγνωση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δημιουργούν οι χρήστες, στο Web 2.0 βλέπουμε σημαντική αύξηση τόσο του περιεχομένου όσο και των χρηστών που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανάγνωση του.
Το Web 2.0 περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών σημασιών που συμπεριλαμβάνουν μεγάλη έμφαση στην δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη (user generated content), διανομή πόρων και περιεχομένου, συνεργασίας, εκμετάλλευσης της συλλογικής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

## Slide 53
Τέλος Παρουσίασης
Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών