## Slide 1
Εισαγωγή στις Λειτουργίες και διαχείριση δικτύων
Άγγελος Μιχάλας – Καθηγητής
amichalas@uowm.gr
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

## Slide 2: Δίκτυα Υπολογιστών
Δίκτυο Υπολογιστών: ένα σύνολο αυτόνομων υπολογιστών που είναι διασυνδεδεμένοι με μία κοινή τεχνολογία
Η σύνδεση αυτή μπορεί να επιτυγχάνεται με μια ποικιλία μέσων μετάδοσης:
  Χάλκινα Καλώδια
  Οπτικές ίνες
  Μικροκύματα
  Υπέρυθρες Ακτίνες
  Τηλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι

## Slide 3: Ταξινόμηση Δικτύων Υπολογιστών
Κριτήρια
  Τεχνολογία Μετάδοσης
    Συνδέσεις εκπομπής (Broadcast)
      Κοινό κανάλι επικοινωνίας
      Δύο υποκατηγορίες
        Εκπομπή ή ευρείας εκπομπής (broadcasting)
        Πολυδιανομή (Multicasting)
    Συνδέσεις από Σημείο σε Σημείο (Point-to-Point)
      Πολλές συνδέσεις ανάμεσα σε ζεύγη μηχανών

## Slide 4: Ταξινόμηση Δικτύων Υπολογιστών
Κριτήρια
  Κλίμακα

## Slide 5: Διαδικτύωση
Διαδικτύωση (Ιnternetworking): διασύνδεση δύο ή περισσοτέρων δικτύων
Διαδίκτυο (Ιnternet)
Δίκτυο I
IS
ΙS: (Πύλη (Gateway) -- Δρομολογητής (Router), Γέφυρα (Bridge), Επαναλήπτης (Repeater))
Δίκτυο II
Notes: Σπίτι πάει αναλογικά μεσω γραμμών 4ΚΗζ – 8ksamples
Στην παραδοσιακή τηλεφωνία βάζουν 8bits/sample – 2^8=256 samples
Ρυθμός 8Κsamples x 8bits =64kbps
Για δεδομένα κώδικες που εξασφαλίζουν μειωμένα data
Η TV σήμερα μεταδίδεται ψηφιακά και την κωδικοποίηση στην κάνει η digea και η ERT
Ραδιόφωνο – αναλογική μετάδδωση
Δίκυτα Wifi – πολλά κανάλια το ένα πάνω στο άλλο και γίνεται ανακάτεμα πληροφορίας που επιλύεται στατιστικά μέσω επιπέδου γραμμής

## Slide 6: Συχνότητα, Φάσμα και Εύρος Ζώνης 1/5
  Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα χρησιμοποιούνται ως μέσα για την μετάδοση δεδομένων.
  Το σήμα είναι μια συνάρτηση του χρόνου, αλλά μπορεί και να εκφραστεί ως συνάρτηση της συχνότητας εξαιτίας του οτι το σήμα αποτελείται από συνιστώσες διαφορετικών συχνοτήτων.
  H παράσταση στο πεδίο της συχνότητας ενός σήματος είναι πιο σημαντική για την κατανόηση της μετάδοσης δεδομένων από οτι η παράστασή του στο πεδίο του χρόνου.

## Slide 7: Αναλογικά και Ψηφιακά σήματα
Ένα αναλογικό σήμα (analog signal) είναι ένα σήμα του οποίου η έντασή του μεταβάλλεται ομαλά με το χρόνο δηλαδή δεν υπάρχουν διακοπές ή ασυνέχειες στο σήμα.
Ένα ψηφιακό σήμα (digital signal) είναι ένα σήμα του οποίου η ένταση διατηρεί μια σταθερή τιμή για μια χρονική περίοδο και μετά αλλάζει σε μια άλλη σταθερή τιμή.

## Slide 8: Συχνότητα, Φάσμα και Εύρος Ζώνης 2/5
Σύμφωνα με θεώρημα Fourier, κάθε σήμα είναι ένα άθροισμα ημιτονοειδών σημάτων (που ονομάζονται και αρμονικές συνιστώσες).
Έτσι προσθέτοντας μαζί ημιτονοειδή σήματα, που το καθένα έχει το κατάλληλο πλάτος, συχνότητα, και φάση, οποιοδήποτε σήμα μπορεί να κατασκευαστεί.
Για τα περιοδικά σήματα οι συχνότητες των αρμονικών είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους συχνότητας με κατάλληλα πλάτη και φάσεις (διακριτό φάσμα συχνοτήτων).
Για τα μη περιοδικά σήματα οι συχνότητες των αρμονικών δεν είναι διακεκριμένες τιμές αλλά όλες (συνεχές φάσμα συχνοτήτων).

## Slide 9: Συχνότητα, Φάσμα και Εύρος Ζώνης 3/5
Στο κάτω σχήμα παρουσιάζεται η συνάρτηση στο πεδίο της συχνότητας για το σήμα τετραγωνικού παλμού s(t) που έχει τιμή 1 από –Χ/2 έως Χ/2, και 0 αλλού.
Παρατηρούμε σε αυτή την περίπτωση πως η S(f) είναι συνεχής (αφού το σήμα απεριοδικό δηλαδή δεν επαναλαμβάνεται) και καθώς μεγαλώνει το f η S(f) τείνει στο 0.
1
s(t)
10
30
20
40
50

## Slide 10: Συχνότητα, Φάσμα και Εύρος Ζώνης 4/5
Εύρος ζώνης (bandwidth) = το εύρος των συχνοτήτων που περιέχουν την περισσότερη ενέργεια του σήματος
Διαφάνεια 11 => bandwidth = 3Hz
Διαφάνεια 13 => bandwidth = 50Hz
Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (μετράται σε bps) και του εύρους ζώνης (μετράται σε Hz):
  Όσο υψηλότερος ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ζώνης του σήματος.

## Slide 11: Συχνότητα, Φάσμα και Εύρος Ζώνης 5/5
Σύμφωνα με το θεώρημα Nyquist, εάν ο ρυθμός μετάδοσης σήματος είναι 2Β, τότε ένα σήμα με συχνότητες όχι μεγαλύτερες από Β είναι επαρκές για να μεταφέρει τον ρυθμό του σήματος.
  Iσχύει και το αντίστροφο: Λαμβάνοντας υπόψη ένα εύρος ζώνης Β, ο ψηλότερος ρυθμός σήματος που μπορεί να μεταφερθεί είναι 2Β.
Για παράδειγμα, εξετάστε ένα κανάλι φωνής που χρησιμοποιείται μέσω ενός modem για να μεταδώσει ψηφιακά δεδομένα. Υποθέστε εύρος ζώνης του καναλιού 3100Hz. Η χωρητικότητα (Capacity) C του καναλιού είναι C=2Β=6200bps.
Πολλές φορές το εύρος ζώνης το ταυτίζουμε με το ρυθμό μετάδοσης οπότε λέμε ότι το κανάλι έχει εύρος ζώνης 6200bps ή 6,2Kbps.

## Slide 12: Δομή ενός Δικτύου
Άκρα Δικτύου: Εφαρμογές και hosts
  Μοντέλο Εξυπηρετητή – Πελάτη
  Μοντέλο Μεταξύ Ομοτίμων
Πυρήνας Δικτύου:
  Δρομολογητές
  Δίκτυο από Δίκτυα
Δίκτυα προσπέλασης, Φυσικά μέσα

## Slide 13: Δομή ενός Δικτύου
Τρόπος Μεταφοράς των Δεδομένων
  Μεταγωγή κυκλώματος (circuit switching): αφιερωμένο κύκλωμα σε κάθε κλήση:τηλεφωνικό δίκτυο
  Μεταγωγή πακέτου (packet-switching): τα δεδομένα στέλνονται μέσω δικτύου σε ξεχωριστά κομμάτια

## Slide 14: Πυρήνας Δικτύου: Μεταγωγή Κυκλώματος
Δέσμευση πόρων από άκρο σε άκρο για την κλήση
  Εύρος ζώνης του κυκλώματος (bandwidth = ρυθμός μετάδοσης), χωρητικότητα μεταγωγέων
  Αφιερωμένοι πόροι: χωρίς διαμοιρασμό
  Εγγυημένη απόδοση
  Απαιτείται εγκατάσταση κλήσης (call setup)

## Slide 15: Πυρήνας Δικτύου: Μεταγωγή Κυκλώματος
Οι πόροι του δικτύου χωρίζονται σε κομμάτια:
  Τα κομμάτια δίνονται στις κλήσεις
  Το τμήμα των πόρων παραμένει αδρανές (idle) αν δε χρησιμοποιείται από την κλήση που το δημιούργησε (δεν υπάρχει διαμοιρασμός)
Δύο τρόποι διαχωρισμού του εύρους ζώνης σε «κομμάτια»:
  Διαχωρισμός στη συχνότητα (Frequency Division Multiplexing)
  Διαχωρισμός στο χρόνο (Time Division Multiplexing)

## Slide 16: Μεταγωγή Κυκλώματος: FDM και TDM
FDM
frequency
time
TDM
frequency
time
4 χρήστες
Παράδειγμα:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 17: Πυρήνας Δικτύου: Μεταγωγή Πακέτου
Κάθε ροή δεδομένων χωρίζεται σε πακέτα
  Τα πακέτα των χρηστών A, B μοιράζονται τους πόρους του δικτύου
  Κάθε πακέτο χρησιμοποιεί το πλήρες εύρος ζώνης του κυκλώματος
  Οι πόροι χρησιμοποιούνται όταν χρειάζονται
Ανταγωνισμός για πόρους:
  Η συνολική απαίτηση για πόρους μπορεί να υπερβεί τη διαθέσιμη ποσότητα
  Συμφόρηση: πακέτα περιμένουν σε ουρές, περιμένοντας το κύκλωμα
  Αποθήκευση και προώθηση:τα πακέτα μετακινούνται ένα βήμα (hop) τη φορά
    μετάδοση στο κύκλωμα
    αναμονή στο επόμενο

## Slide 18: Πυρήνας Δικτύου: Μεταγωγή Πακέτου
Δίκτυα Μεταγωγής Αυτοδύναμου Πακέτου (Datagram Switching)
  Κάθε πακέτο ακολουθεί διαφορετικούς δρόμους προκειμένου να φθάσει στον προορισμό του.
  Ασυνδεμοστραφής Τεχνική (Connectionless).
  Δεν έχουμε εγκατάσταση σύνδεσης.
  Αυξημένη Διαθεσιμότητα.

## Slide 19: Πυρήνας Δικτύου: Μεταγωγή Πακέτου
Δίκτυα Μεταγωγής Νοητού Κυκλώματος (Virtual Circuit)
  Πριν αποσταλούν τα πακέτα, εγκαθίσταται μία νοητή σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη, από όπου θα περάσουν όλα τα πακέτα του μηνύματος.
  Συνδεμοστραφής Τεχνική (Connection oriented).
  Σωστή ταξινόμηση των παραληφθέντων πακέτων.

## Slide 20: Μεταγωγή Πακέτου: Στατιστική Πολυπλεξία
Η ακολουθία πακέτων από Α και Β δεν είναι τυποποιημένη  στατιστική πολυπλεξία.
.
A
B
C
100 Mb/s
Ethernet
1.5 Mb/s
D
E
statistical multiplexing

## Slide 21: Μεταγωγή Πακέτου: Προώθηση και αποθήκευση (store-and-forward)
L/R seconds για τη μετάδοση L bits στη ζεύξη με ρυθμό μετάδοσης R bps
Ολόκληρο το πακέτο πρέπει να φτάσει στο δρομολογητή πριν μεταδοθεί στην επόμενη ζεύξη: store and forward
Καθυστέρηση = 3L/R (αν υποθέσουμε μηδενική καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay))
Παράδειγμα:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
delay = 15 sec
R
R
R
L

## Slide 22: Μετρικές Επίδοσης Δίκτυου
Ρυθμαπόδοση -Διαμετακομιστική Ικανότητα (Throughput)
  το πλήθος των bits που μπορούν να μεταφερθούν αξιόπιστα μέσα από το δίκτυο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Καθυστέρηση Μεταφοράς
  Καθυστέρηση Μεταφοράς = Χρόνος Διάδοσης + Χρόνος Μετάδοσης + Χρόνος Αναμονής+Χρόνος Επεξεργασίας

## Slide 23: Μετρικές Επίδοσης Δίκτυου
Καθυστερήσεις και Απώλειες
  Τα πακέτα μπαίνουν σε ουρά (queue) σε buffers του δρομολογητή
    ο ρυθμός άφιξης πακέτων είναι μεγαλύτερος της χωρητικότητας της εξερχόμενης σύνδεσης
    τα πακέτα μπαίνουν σε ουρά, περιμένοντας τη «σειρά» τους
A
B
πακέτο που μεταδίδεται (καθυστέρηση)
πακέτα σε ουρά (καθυστέρηση)
ελεύθερα (διαθέσιμα) buffers: τα πακέτα που φθάνουν
απορρίπτονται (απώλεια) αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι buffers

## Slide 24: Μετρικές Επίδοσης Δίκτυου
1. Επεξεργασία στον κόμβο:
  Έλεγχος για λάθη
  Προσδιορισμός εξερχόμενου κυκλώματος
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
2. Ουρές αναμονής
  Χρόνος αναμονής στο εξερχόμενο κύκλωμα για μετάδοση
  Εξαρτάται από το επίπεδο συμφόρησης (congestion) του δρομολογητή
Qi =preceding bits in queue
Rout = output link bps

## Slide 25: Μετρικές Επίδοσης Δίκτυου
3. Καθυστέρηση Μετάδοσης:
R=link bandwidth (bps)
L=packet length (bits)
TRANSP = L/R
4. Καθυστέρηση Διάδοσης:
d = length of physical link
s = propagation speed in medium
PROP = d/s
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing

## Slide 26: Τι είναι πρωτόκολλο;
Πρωτόκολλο = ένα σύνολο από κανόνες.
Όλη η επικοινωνία στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω πρωτοκόλλων
Τα πρωτόκολλα ορίζουν
  Τη δομή των μηνυμάτων
  Τη σειρά που τα μηνύματα στέλνονται και λαμβάνονται μεταξύ των οντοτήτων
  Τις ενέργειες κατά γίνονται κατά τη λήψη , αποστολή

## Slide 27: Το Μοντέλο Αναφοράς OSI

## Slide 28: Μοντέλο αναφοράς TCP/IP

## Slide 29: Διαστρωμάτωση και δεδομένα
Ενθυλάκωση
application
transport
network
link
physical
Εφαρμογής
Μεταφοράς
Δικτύου
Ζεύξης
Φυσικό
application
transport
network
link
physical
Εφαρμογής
Μεταφοράς
Δικτύου
Ζεύξης
Φυσικό
πηγή
προορισμός
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
t
H
t
H
n
H
n
H
t
H
n
H
t
H
t
H
n
H
n
H
l
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
t
H
t
H
n
H
n
H
t
H
n
H
t
H
t
H
n
H
n
H
l
H
l
Μήνυμα
Τμήμα
Πλαίσιο
Πακέτο

## Slide 30: Λειτουργία των TCP και IP
Το TCP είναι υλοποιημένο μόνο στα τερματικά συστήματα, για αυτό χαρακτηρίζεται ως από άκρο σε άκρο πρωτόκολλο (End to end protocol ή host to host protocol). Δεν υπάρχει στους δρομολογητές του δικτύου.
Το IP είναι υλοποιημένο παντού.

## Slide 31: TCP/IP: Πρωτόκολλα

## Slide 32: Λειτουργίες Στοιχείων Δικτύου
Data Plane: Μετάδοση Δεδομένων - Προώθηση (forwarding) δεδομένων
  Μέσω μεταγωγών(switches) & δρομολογητών(routers)
Control Plane: Έλεγχος – Σηματοδοσία Δρομολόγησης πακέτων.
  In-band Signaling - Headers in Packets
  Out of Band signaling - Control packets που διακινούνται είτε στο δίκτυο δεδομένων είτε έξω από αυτό.
https://thenewstack.io/defining-software-defined-networking-part-1/

## Slide 33: Λειτουργίες Στοιχείων Δικτύου
Management plane: Διαχειριστικές Λειτουργίες
  Μοντέλο Αναφοράς FCAPS: Fault, Configuration, Accounting, Performance & Security Management
https://thenewstack.io/defining-software-defined-networking-part-1/

## Slide 34: Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS

## Slide 35: Το μοντέλο διαχείρισης SNMP
Agent: Server
Manager: Client

## Slide 36: Aρχιτεκτονική διαχείρισης

## Slide 37: Software Defined Networking - SDN
https://thenewstack.io/defining-software-defined-networking-part-1/

## Slide 38: Software Defined Networking - SDN
Δικτύωση καθοριζόμενη από λογισμικό
Application Tier: Εφαρμογές που επικοινωνούν με τον controller.
Control Plane Tier: Περιλαμβάνει τον SDN controller/ελεγκτή που διαχειρίζεται το δίκτυο. Επίσης λαμβάνει αιτήσεις από application layer διαχείρισης και επίβλεψης.
Infrastructure or Data-plane Tier: Τα φυσικά στοιχεία του δικτύου (Ethernet switches and routers).
Η Πληροφορία διαχείρισης είναι control packets που ορίζονται μέσω εντολών λογισμικού
Το πρωτόκολλο μεταξύ ελεγκτή και επιπέδου δικτύου που επικρατεί είναι το openflow
https://thenewstack.io/defining-software-defined-networking-part-1/

## Slide 39: Πως λειτουργεί το Internet
Aνακοινώσιμα Δίκτυα (Announced public networks): Γνωστά δίκτυα (περίπου 750.000) που ανακοινώνονται μέσω BGP (BGP announcements).
Μια Αυτόνομη Διαχειριστική Περιοχή (Autonomous System – AS ) αποτελείται από μια ομάδα ανακοινώσιμων δικτύων που έχει μια ενοποιημένη πολιτική δρομολόγησης.
Κάθε AS έχει ένα αυτόνομο μοναδικό αριθμό (Autonomus System Number - ASN). Τα ASN, είναι μοναδικοί αριθμοί 16 bit μεταξύ 1 και 65534 ή 32 bit μεταξύ 131072 και 4294967294.
Υπάρχουν 62.000 διαφημιζόμενα AS.
Κάθε συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο είναι συνδεδεμένη σε ένα AS.

## Slide 40: Πως λειτουργεί το Internet

## Slide 41: Ανακοίνωση Δικτύου 135.207.0.0/16 μέσω BGP

## Slide 42: ΕΔΥΤΕ - Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)
https://grnet.gr/infrastructure/network-and-topology/

## Slide 43: ΕΔΥΤΕ - Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)
151Φορείς (ΑΕΙ & Ερευνητικά Κέντρα)
400.000 Τελικοί Χρήστες
50Πόλεις, 340Σημεία Παρουσίας (PoP’s)
1,10(100)Gbps/λ(DWDM 1-10 λ/fiber)
Διασύνδεση με GÉANT&Εμπορικό Internet
https://grnet.gr/infrastructure/network-and-topology/

## Slide 44: ΕΔΥΤΕ - Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET)
Το επίπεδο υπηρεσιών carrier (carrier service layer) παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς πλαισίων (frames) Ethernet, κυρίως ανάμεσα στο δίκτυο IP του ΕΔYTE, τα κέντρα δεδομένων (data centers) του και των φορέων του.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από κοινού από το δίκτυο Carrier (Carrier Network – CN) και το δίκτυο πρόσβασης (Access Network – AN).
Τόσο το δίκτυο Carrier όσο και το δίκτυο πρόσβασης βασίζονται στις υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού επιπέδου του οπτικού δικτύου, το οποίο παρέχει κυκλώματα είτε απευθείας πάνω από «σκοτεινές» οπτικές ίνες, είτε πολυπλεγμένες μέσω εξοπλισμού DWDM/CWDM του ΕΔYTE.
https://grnet.gr/infrastructure/network-and-topology/

## Slide 45: GEANT (Gigabit Research and Education Network): Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνητικής & Εκπαιδευτικής κοινότητας
GÉANT connects 50 million users in over 10,000 institutions.

## Slide 46: GEANT & Partner Networks

## Slide 47: To Internet 2018
https://www2.telegeography.com/global-internet-map
Notes: The world’s internet backbone architecture shown through international routes
Europe 267,278 Gbps
Asia 79,514 Gbps
US & Canada 90,282 Gbps
Latin America 45,569 Gbps
Middle East 26,137 Gbps
Oceania 3,958 Gbps
Ζεύξεις Tbps (Υποβρύχιες κλπ) – 6-7 κολοσοί ρίχνουν υποβρύχια οπτικά καλώδια
Κάθε χρώμα σε οπτική ίνα μεταφέρει 100Gbps σε απόσταση > 5000 miles
Σπίτια συνδέσεις ως 5Gbps
5G – 100Gbps

## Slide 48: Χρήση του Internet / Ήπειρο
https://www.internetworldstats.com/stats.htm